| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Massa para Alisar Madeira |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do produto

| Tipo de produto | Massa em tubo, pronta a utilizar, de cor branca. |
| --- | --- |
| Características | Uso interior. Sela o friso e os nós da madeira, ao mesmo tempo que tapa o poro. Elimina as irregularidades e deixa uma superfície perfeitamente lisa, de efeito polido. Excelente trabalhabilidade. Extraordinária dureza superficial. Pode ser lixada e aplicar uma camada fina de acabamento. Aplicação em camada fina, até 1 mm de espessura. Massa em tubo, pronta para utilizar. Sem misturas. Cor branca. Formulação de base aquosa. Sem dissolventes. Seguro, não tóxico. Fácil limpeza dos utensílios e manchas com água. |
| Campos de aplicação | Para alisar e selar o friso e os nós da madeira, ao mesmo tempo que tapa o poro. Sobre superfícies de madeira. Uso interior. |
| Cores | Branco. |
| Embalagem | Tubos de 250 g |

2.- Dados técnicos

| Secagem | Tempo de secagem em profundidade: 4-5 horas camadas de 1 mm de espessura. 1 hora camada fina Aspeto Massa lisa de cor branca. |
| --- | --- |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | Preparação do produto A massa está pronta a utilizar. Preparação da superfície As superfícies devem estar limpas e secas. Convém escovar para eliminar todas as partículas soltas e igualmente o pó da superfície. Não aplicar sobre superfícies não absorventes nem sobre pinturas antigas, susceptíveis de se soltarem do suporte. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Aplicação É importante amassar bem o tubo com os dedos. Aplicar diretamente desde o tubo. Estender a massa com uma espátula ou talocha. Dará melhor resultado se se molhar a espátula com água antes de a usar. Passar um pano húmido para eliminar as manchas. Se ao betumar novamente ficarem imperfeições, podem-se lixar e aplicar uma camada fina de acabamento. As ferramentas devem ser limpas com água morna imediatamente após o seu uso. |
| Limpeza de utensílios | Água. |

# 4.- Indicações especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante muito tempo a temperaturas inferiores a 5ºC e superiores a 30ºC. Durante a utilização do produto, tomar as medidas gerais de proteção e higiene. Evitar que o produto alcance os cursos de água. Consultar a etiqueta e a ficha de segurança antes de utilizar o produto. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais.

Os dados facilitados são dados orientativos de carácter geral e não constituem uma especificação. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador à cerca da sua utilização e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins são muito variados e diferentes, entende-se que não possamos abranger aqui todos os casos individuais. Em suportes nos quais se desconheça o comportamento do produto, deve-se realizar previamente um ensaio antes da aplicação ou então consultar com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições de Venda e Abastecimento.