| Ficha Técnica Marzo-2021 | Xylazel Corante Base Aquosa |
| --- | --- |

# 1.- Descrição de Produto

| Tipo de produto | Corante de Base Aquosa com adição de álcool (corante hidralcólico) . con adición de alcohol (tinte hidroalcohólico), que facilita a sua secagem. O corante ade base aquosa de Xylazel aplica-se sobre madeiras limpas, para dar uma cor transparente que destaca o veio. Não incha o grão nem levanta repelo. |
| --- | --- |
| Características | Corante de alta penetração, transparência e secagem rápida que permite a alteração de tonalidade de madeiras maciças ou contraplacadas, sempre e quando não estejam envernizadas. Muito adequado para trabalhos de bricolagem, marcenaria e carpintaria em interiores. De secagem rápida e praticamente sem odor. |
| Campos de aplicação | Madeiras limpas para dar ua cor transparente que destaque o veio natural. |
| Cores | Pinho, Nogueira, Carvalho, Mogno, Castanho, Teca, Verde, Amarelo, Laranja, Vermelho, Azul, Negro. |
| Embalagens | 150 ml., em formato blister |

2.- Dados técnicos

| Dados | Utensílios de aplicação: Trincha, pistola, rolo Limpeza de utensílios: Com diluente Densidade a 20º: 0,84 +/- 0,01 |
| --- | --- |
| Secagem | Secagem da superfície em condições normais: Entre 3 e 4 horas. Repintura: 30 minutos. |

# 3.- Modo de aplicação

| Preparação | O Corante de Base Aquosa está formulado para aplicar sobre madeira limpa, ou seja, sem verniz, tinta ou cera. Se a madeira não estiver limpa, deverá eliminar os vernizes ou tintas com Decapante para Madeira Xylazel e as ceras com aguarrás. Recomenda-se proteger as madeiras antes de tingir, com Xylazel Carunchos Extra. |
| --- | --- |
| Modo de aplicação | Aplicação Lixar muito bem a madeira antes de aplicar. Aplicar o corante no sentido do veio, com trincha, pincel ou pistola até conseguir a tonalidade desejada. Para envernizar por cima, deixar repousar um mínimo de 6 horas. Se necessitar baixar a intensidade de alguma coisa, adicione água. Também pode misturar-se as cores entre si para criar cores novas. |
| Limpeza de utensílios | Com água. |

# 4.- Indicações Especiais

| Armazenamento e manipulação | Armazenamento e manipulação Não armazenar durante períodos prolongados a temperaturas inferiores a 5°C nem superiores a 30°C. Para o armazenamento e manipulação, ter em conta as leis em vigor de armazenamento e transporte, referentes à água e ar. Evitar que o produto chegue aos cursos de água. Durante a utilização do produto, tomas as medidas gerais de proteção e higiene. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

Os dados facilitados são dados orientadores de carácter geral. Dão uma descrição dos nossos produtos e informam o utilizador em relação à respetiva aplicação e emprego. Dado que as condições de trabalho e os materiais afins serem muito elevados e diferentes, entende-se que não podemos abranger aqui todos os casos individuais. Se houver alguma dúvida, recomendamos efetuarem ensaios próprios ou contactarem com o nosso Serviço de Aconselhamento Técnico. Respondemos da invariável alta qualidade dos nossos produtos, de acordo com o estipulado nas nossas Condições Gerais de Venda e Abastecimento.