| Ficha Técnica Diciembre-2021 | Xylazel Carunchos Extra |
| --- | --- |

# 1.- Descrição do produto

| Tipo de produto | XYLAZEL CARUNCHOS EXTRA é um tratamento incolor concebido para penetrar profundamente na madeira e matar os insetos ativos protegendo-a contra nova infestação. Ideal para uso em mobiliário e todo o tipo de elementos construtivos em madeira não exposta a intempéries e humidades (classe de uso 1). É também recomendado como tratamento preventivo contra térmitas. Autorização de colocação no mercado nº PT/DGAV ARMPB08 - 69/2021(nao profissional) Autorização de colocação no mercado nº PT/DGAV ARMPB08 - 68/2021 (profissional) |
| --- | --- |
| Usos | XYLAZEL CARUNCHOS EXTRA é utilizado para o tratamento preventivo de proteção da madeira contra o caruncho e as térmitas e como tratamento curativo contra o caruncho en interiores (classe de uso 1). Uso público em geral e uso profissional. |
| Características | XYLAZEL CARUNCHOS EXTRA é um produto que proporciona uma proteção eficaz da madeira sem alterar a sua cor natural, pois penetra na madeira como uma impregnação de base, garantindo a sua eficácia. Primário protetor contra insectos destruidores da madeira (caruncho e térmitas) Efeito curativo contra o caruncho da madeira. Não forma película. Uma vez seco, qualquer acabamento pode ser aplicado. Muito fácil de aplicar |
| Princípios Activos | Cipermetrina: 0,10 % |
| Campos de aplicação | Para toda a madeira em interiores (classe de uso 1) que necessite ser protegida de forma preventiva contra insetos destruidores de madeira (caruncho e térmitas). Tratamento preventivo e curativo. |
| Cores | Incolor |
| Embalagem | Uso público em geral e uso profissional: 0,75 L e 5 L (profissional) |

2.- Dados técnicos

| Dados | Cor Incolor Densidade a 20 ºC: aprox. 1 g/cm3 Viscosidade: fluido |
| --- | --- |
| Tempos de Secagem | A aplicação do acabamento pode ser feita depois de a madeira tratada estar seca (normalmente 1 a 3 dias). O tempo de secagem pode ser prolongado em áreas confinadas, como no chão e nos espaços no telhado. |

# 3.- Aplicação:

| Preparação e recomendações | Antes de utilizar o produto, ler o rótulo ou as instruções de utilização e seguir todas as instruções dadas. A eficácia deste produto é maior quando aplicado sobre madeira nua, limpa e seca. Remova toda a sujidade, poeiras e manchas com uma escova adequada. Eliminar tintas e vernizes, decapando ou lixando. Não aplicar sobre superfícies envernizadas ou pintadas. Manuseie o produto e seque madeira recentemente tratada em zonas com boa ventilação. Certifique-se de que o chão está tapado durante a aplicação e até as superfícies tratadas estarem secas. Remover ou tapar todos os aquários antes da aplicação. Tapar todos os reservatórios de água antes da aplicação. Não contaminar o solo, corpos de água ou cursos de água com produtos químicos ou o recipiente utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. |
| --- | --- |
| Instruções de utilização | Diluição: Não diluir. Agitar antes de usar. Ferramentas de aplicação: Trincha Madeiras novas ou já envernizada ou esmaltada: A madeira debe estar limpa e seca. Eliminar tintes e vernizes, decapando ou lixando. Aplicar 2 a 3 demãos generosas uniformemente ao longo do veio da madeira. Aplicar as demãos seguintes antes das anteriores estarem secas. A aplicação deste produto pode causar o escurecimento de alguns tipos de madeira. Se o factor cor for importante, sugere-se a aplicação numa pequena área-teste. Para assegurar a máxima proteção garanta que todas as superfícies são tratadas cobrindo bem também as juntas de peças componentes. Quaisquer cortes ou furo feitos na madeira tratada devem ser novamente protegidos com Xylazel Carunchos Extra. A madeira áspera absorverá até o dobro do produto. Utilizar 1 litro por 5m² sobre as 2-3 camadas. Lavar as mãos e a pele exposta antes de refeições e após a utilização do produto. Manuseie o produto e seque madeira recentemente tratada em zonas com boa ventilação. Perigoso para as abelhas. Não utilizar em colmeias e em equipamentos de apicultura. Sobre XYLAZEL CARUNCHOS EXTRA podem aplicar-se vernizes e tintas Xylazel após a secagem. Também podem ser aplicados betumes, colas e massas normalmente. |
| Dose de aplicação | Dose única: 200 mL/m² |
| Limpeza das ferramentas | Água e sabão |

# 4.- Indicações especiais:

| Precauções de uso e manipulação: Instruções de segurança: Armazenamento: | Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Evitar a libertação para o ambiente.Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Impedir o contacto de alimentos, animais e plantas com madeiras tratadas e ainda, não devidamente secas. As madeiras tratadas não poderão ser utilizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares. Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado para recolha de resíduos perigosos. Utilizar os biocidas em segurança. Ler sempre o rótulo e as informações sobre o produto biocida antes da sua utilização. Perigoso para as abelhas. Não utilizar em colmeias e em equipamentos de apicultura. Consultar a rotulagem dos recipientes. Para mais informações, solicitar Ficha de Dados de Segurança. Armazenar o produto em recipientes originais hermeticamente fechados a temperaturas entre 5 e 30 ⁰C. Vida útil até 24 meses à temperatura ambiente. Guardar em local seguro. |
| --- | --- |

5.- Condições gerais

A informação fornecida é apenas para orientação geral. Eles descrevem os nossos produtos e informam o utilizador sobre a sua aplicação e utilização. Como as condições de trabalho e materiais relacionados são muito variadas e diferentes, entende-se que não podemos cobrir aqui todos os casos individuais. Em caso de dúvida, recomendamos que efetue os seus próprios testes ou consulte o nosso Serviço de Consultoria Técnica.

Somos responsáveis pela qualidade consistentemente elevada dos nossos produtos de acordo com os nossos Termos e Condições Gerais de Venda e Entrega.